Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

IČO: 49 78 92 28 * DIČ: CZ49 78 92 28 * zapsané 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka 375

Laboratoř Březová

Studentská 328/64,	360 07 Karlovy Vary,	tel:  369 010 860, mob.:606 651 224,   725 050 101	email : pheimerlova@vodakva.cz

INFORMATIVNÍ  TISK

Tento dokument nenahrazuje oficiální protokol.

Močidlec síť

Zadavatel :	   VODAKVA

| Číslo vzorku | Místo odběru: | Odběrový profil: | Materiál: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1175 | Močidlec | č.p. 87, RD - prádelna | pitná-vodovod Vodakva |

| Číslo vzorku | Dat.odběru: | Čas odb.: | Způsob odb.: | Popis vzorku: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1175 | 16.2.2016 | 10:30 |  |  |

| Číslo vzorku | Vzorkoval: | Odběr: | Dat.zahájení zk.: | Dat.dokončení zk.: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1175 | Pešát Vladimír | akreditovaný dle VOP 1.2. | 16.2.2016 | 19.2.2016 |

| Číslo vzorku | Poznámky k analýzám: |
| --- | --- |
| 1175 | změna pohyblivého profilu |

VÝSLEDKY ANALÝZ:

| Ukazatele | Jedn. | č.vz. 1175 |
| --- | --- | --- |
| Teplota | °C | 7,2 |
| pH_25°C_ |  | 7,6 |
| Konduktivita | mS/m | 64,6 |
| Železo celkové | mg/l | <0,039 |
| Hliník | mg/l | <0,04 |
| TOC | mg/l | 1,22 |
| Zákal | ZF(n) | 0,23 |
| Barva Pt | mg/l Pt | <4 |
| Pach |  | přijatelný |
| Chuť |  | přijatelná |
| Amonné ionty | mg/l | <0,060 |
| Dusitany | mg/l | <0,025 |
| Dusicnany | mg/l | 54,5 * |
| Chlór volný | mg/l | 0,09 |
| Koliformní bakterie | KTJ/10 | 0 |
| Escherichia coli | KTJ/10 | 0 |
| Počty kolonií 36°C | KTJ/ml | 6 |
| Počty kolonií 22°C | KTJ/ml | 9 |
| Bio-živé org.^1)^ | jedinci/ | 0 |
| Bio-počet org^1)^ | jedinci/ | 8 |
| A/Bio -popis^1)^ |  | ^1)^ Slov |
| Abioseston^1)^ | % | 3 |

V Karlových Varech dne :	10.3.2016	vyhotovil:	Machek Jiří Ing.